KŘÍSÍCÍ

TECHNIKA

Základní pojmy z problematiky kříšení

Kříšení je obnovení činnosti orgánů jinou osobou-

záchrancem.

S obnovením činnosti orgánů se jako laici setkáváme při:

- umělé ventilaci plic

- zástavě srdeční činnosti/1 : 5    2 : 15/

Nový poznatek : /5. 2001 /

/ vdechy a masáž srdce /

- zachránce samotný    2 : 15

-                      2 : 15 bez intubace

-                      1 : 5  při intubaci

Použití křísících přístrojů může laik /hasič/, který byl

-  s přístrojem obeznámen

-  uvedený přístroj umí obsluhovat

-  zná zásady poskytování první pomoci

Pozn. Autom . křísící přístroje /Respirex,Multihelp 4..

jedině s lékařem /? nepoužiji přístroj – zemře /

Dýchání :

a/ dýchá   =   podpůrné /dýchá těžce../

b/ nedýchá =   UVP

Umělá ventilace plic :

Lze provádět :

a/ dýcháním z plic do plic /přes roušky,tubusy,polomasku/

b/ křísící technikou

Rozdělení křísící techniky

a/ ruční  RK 33, RK 34,Laerdal,Bretshaver,Bauman

b/ ústní  Chirahelp

c/ poloautomatické   Saturn Oxy

d/ automatické Spireta, Multihelp III,Medumat,Respirex

!!! Použití kyslíku při astmatu osoby /ano – ne /

a/  vyvolává silný kašel až k záchvatu

b/  někomu to nevadí

VDP – P Spiromatic má systém  PA Revitox určený pro

kříšení.

PA má dávkovací ventil /pro dávkování vzduchu /

Polohy dávkovacího ventilu:/stisknutí ventilu/

1. se zablokuje výdech. ventil a PA připouští

2. /hlubší promáčknutí/ sprcha

Ruční křísící technika :

Přístroje pracují s přerušovaným přetlakem,který vzniká

rytmickým stlačováním a uvolňováním pružného vaku.Při

uvolnění se vak rozpíná a přes sací ventil nasává okolní

vzduch do vaku./v této době postižený pasívně vydechuje

na základě pružnosti hrudníku/

Při stlačení vaku vznikne přetlak,tím se uzavírá sací

ventil a otevírá ventil,který otevře průchod vzdušnin

do plic postiženého.

!!! na oživování v zamořeném prostředí nebo v prostoru

s nadměrným úbytkem kyslíku v ovzduší !!!

RK  34

Složení :

Dýchací vak - z nezávadné pryže, o obsahu 2,2 l,oval-

ného tvaru

Polomaska - pryžová nebo plastová/průhledná/ s těsní-

cím pryžovým nebo silikonovým lemem.Po

vnějším obvodě má úchytné body/trny/ ke

spojení paprskového pružného úchytu.

Dýchací ventil - z plastu,je násuvně napojen na dých.

vak a na něj se napojuje nasunutím

polomaska.

Součástí ventilu je pryžový výdech.

ventil,který usměrňuje vydechované

vzdušniny postiženého do okolí

/mimo vak/

Vstupní ventil - je z plastu,obsahuje:

- závit pro připojení

filtru nebo S 5,7

- přípojku pro O2

- sací pryž.ventil

Pryžový popruh - pro přichycení polomasky na hlavu

postiženého

Kontrola přístroje :

- Vizuální kontrola /celistvosti a úplnosti/

- Kontrola funkčnosti

Ošetření po použití :

- přístroj demontovat

- opláchnout ve vlažné vodě 40 st. C se saponátem

- opláchnout čistou vodou

- desinfekce

- opláchnout v čisté vodě

- vysušit

- montáž a kontrola přístroje

- zápis do Evidenční karty

Laerdal,Bretshaver,Combibag viz RK 34

Moderní ruční křísící přístroje /Combibag/ mají zabudovaný

-  pojistný přetlakový ventil /20 nebo 60 mbar/

-  množství vytlačovaného plynu je regulovatelné

/děti asi 500 ml, dospělí 500 - 1 000 ml/

-  dle typu resusciované osoby jsou v místech úchopu

vyznačeny dotykové plochy

U moderních ručních křísících přístrojů je zabudován  tzv.

Peep  ventil, který slouží pro udržení zbytkového přetlaku

v plicích postižené osoby při resuscitaci

CHIRAHELP

Přístroj jednoduché konstrukce,u kterého se využívá

dýchání z plic do plic přes tento přístroj/propojuje

zachraňovaného se zachráncem/

Složení :

- vrapová hadice

- polomaska

- řídící ventil

- ústenka

Princip činnosti :

Záchrance - připojí pomocí polomasky pacienta na

přístroj.

- vloží do úst ústenku a zhluboka se nadechne

- vydechne přes ústenku do přístroje,kde řídící

ventil usměrní vzdušniny do postiženého

pomocí automaticky přestavitelného ventilu.

- pacient vydechuje a jeho vzdušniny jsou řídí-

cím ventilem usměrněny do okolní atmosféry.

SATURN  OXY

Jde o jednoduchý poloautomatický kyslíkový resuscitační

přístroj umožňující:

a/ inhalaci 100 % kyslíkem

b/ resuscitaci 100 %  kyslíkem

Přístroj je vhodný pro použití dospělích i dětí / mimo

kojence/

Základem přístroje je suchá plicní automatika napojena na

tlak. kyslíkovou láhev o obsahu 2 l  15 MPa  300 l kyslíku.

Na PA je napojena vrapová hadice s polomaskou.

Použití přístroje :

a/ UVP při zástavě dechu

b/ podpůrné dýchaní,prohlubování spontánních

dechů postiženého

c/ inhalaci kyslíkem při dostatečném dýchá-

ní postiženého

Technický popis :

Tlaková láhev       2 litry , 15 MPa O2,  300 l O2  W 21,8

PA                  upravená s tlačítkem a clonou

Polomaska           plastová se silikonovým těsněním

Vrap. hadice        !koncovka na PA má otvor-netěsní!

Manometr

Tubusy

Dýchací ventil        viz RK  34

Otvírací podtlak PA   -200 Pa

Max.přetlak dospělí   8 kPa  = 8000 Pa

Max.přetlak děti      4 kPa  = 4000 Pa

Umělá ventilace plic :

Zachránce u osoby bez dechové činnosti musí zahájit co v nej-

kratší době UVP/např. něž se přinese a přichystá dých.přístroj

provést dýchání z plic do plic/

UVP se nedává u osob,kde jsou zjevné známky smrti

/ posoudí i laik /

- mrtvolný pach  - posmrtné skvrny  - posmrtná ztuhlost

/pozn. vylovený v létě z vody a má ještě brusle na nohách /

1.Postiženého položit na záda,pod lopatkami podložit

o 6 - 10 cm /hlava do záklonu/

2.Vyčistit dutinu ústní a nosní/cizí předměty,protézy.../

3.Při zranění úst zavést vzduchovod přiměřené velikosti

4.Na obličej přiložit polomasku/velikostní/,aby překryla

ústa a nos/přitlačíme ji na obličej/

/dle situace a možnosti ji připevníme pásem/

5.Po otevření ventilu TL  a nastavení clony na PA začneme

ručně ,mechanicky pomocí kolíku na PA dávkovat kyslík

do postiženého v rytmu dýchání

M - 12 - 16 x min.  tep 60 – 80 x/min.

Z - 20 x min.       tep 60 – 80 x/min.

D - 30 x min.       tep 100 x/min.

kojenci tep 120 x/min.

6.Při výtlaku sledovat,zda dochází ke zvedání hrudníku

7.UVP se podává nepřetržitě

8.Při oživení pacienta je možno jej nechat napojeného

na inhalaci

9.Zachránce nesmí postiženého opustit a vždy jej předat

odbornému lékařskému pracovníkovi/lékaři/

Inhalace kyslíkem :

1.Postiženého umístnit do polosedu

2.Přiloží se vhodná polomaska na obličej,aby kryla ústa

a nos

3.Postižený při nádechu si sám spouští PA,která mu dávku-

je množství O2 do plic

Pokud nelze těsně přitisknout postiženému polomasku k ob-

ličeji pro zranění,přiložíme polomasku co nejblíže k ústům

a nosu a pomocí mechanického kolíku, který stískáme me-

chanický kolík na PA a tím zajistíme přívod O 2 do oblasti
   nádechu postiženého.

Ukončení provozu :

1.Uzavřít ventil TL

2.Odtlakovat PA /nádech../

Údržba :

1.Přístroj demontovat

2.Doplnit kyslík do TL

3.PA očistit vlhkým hadříkem

4.Polomasku,vrapovou hadici omýt vlažnou vodou s Jarem

5.Desinfekce,opláchnutí v čisté vodě,vysušení

6.Provést kompletaci přístroje

7.Zkouška přístroje

- funkčnosti ovládacích prvků

- tlaku v láhvi

- spínání PA na MS  -200 Pa

/vyměnit vrapovou hadici/

- zkouška těsnosti vysokotlaké části

8.Zápis do Evidenční karty

SPIRETA

Přístroj je určen pro resuscitaci postižených dechovou nedos-

tatečností/při otravě plynem,barbituráty,utonutí,úrazech.../

Přístroj Spireta obsahuje :

- zařízení pro odsávání cizích předmětů z dutiny ústní

a hlubších míst dýchacích cest

- zařízení pro umělou ventilaci plic s časovým přepínáním,

pracujícím způsobem aktivního vdechu a pasivního výdechu

se třemi digitalně volitelnými režimi/ D,Ž,M/

- zařízení pro inhalaci kyslíkem obohaceného vzduchu,

se třemi digitálně volitelnými dávkami přídavného kyslíku

Zdrojem je 2 litrová TL,naplněná na 15 MPa t.j obsah 300 l O2.

Redukční ventil s výstupním napájením redukovaným z tlaku

láhve na tlak provozní 0,35 MPa /3,5 barr/

Odsávací zařízení pracuje s podtlakem na výstupním hrdle

hlavice 33,3 kPa /0,33 atm./.

Objem láhve odsávačky je 300 ml a spotřeba

kyslíku,jako zdroje pro vytvoření podtlaku je asi 10 l/min. O2

Zařízení pro inhalaci umožňuje nastavit průtoky spotřeby  O2

na  10 - 6,5 - 3,5 l/min.

Zařízení pro UVP při třech volitelných režimech pracuje v

následujících parametrech:

Hodnota voleného režimu

Parametr                     D     Ž     M

Min. ventilace l/min.           8    14    20

Min.frekvence  x/min.          30    20    16

Spotřeba kyslíku                2     3,5   5

Činnost přístroje :

Koncentrace vzdušnin přisátých z okolí do přístroje Spireta

přes sací ventil, je v přístroji obohacena o mediciální

kyslík z tlakové láhve /zásoby O2/ na koncentrační hodnotu asi

42 % kyslíku v ovzduší, který je vháněn do postiženého při

umělé  ventilaci plic - UVP.

Pojistný tlak v dýchacím systému je plynule nastavitelný v

rozsahu až do 8 kPa /8000 Pa/

Kontrola vytlačovaného přetlaku z přístroje nebo podtlaku

pokud pacient sám začne dýchat je kontrolovatelné

na manovakuometru.

Hodnota přetlaku při UVP u lidského těla by se měla pohybovat

v rozmezí 1,5 kPa /1500 Pa/ - 5 kPa /5000 Pa/

Přístroj Spireta lze použít i při přesunu/přenášení

postiženého/

Postižený se napojí na přístroj přes prodlužovací propojení,

která se vede přes průchod víka přístroje.

Použití přístroje Spireta při umělé ventilaci plic:

1. Uložit postiženého na záda, pod lopatkami podložit 6-10 cm

2. Vyčistit dechové cesty

3. Napojit postiženého na přístroj Spireta přes polomasku

a dechové připojení

4. Otevřít ventil TL a nastavit hodnoty na přístroji-uvést do

činnosti

- ventilace plic D Ž M

- sledovat na manometru hodnotu přetlaku při výtlaku,
           který musí být v rozmezí 1,5 - 5 kPa

5. Nastavit pojistný tlak na ventilu

- jestliže špičkový přetlak při UVP ukazuje hodnoty

do 1,5 kPa, je nutno zkontrolovat těsnost připojení

polomasky na obličej,spoje dechového připojení

- jestliže je hodnota špičkového přetlaku při UVP

vyšší jak 5 kPa /5000 Pa/, svědčí to, že pacient

má uzavřené dechové cesty /špatný záklon hlavy,

cizí těleso v dechových cestách... /

- jestliže hodnota špičkového přetlaku při UVP je

v rozmezí 1,5 - 5 kPa nastavíme hodnotu pojistného

tlaku na hranici uzavření pojistného ventilu při

výtlaku přístroje

Pojistným ventilem můžeme regulovat výtlačný objem do postiženého /přebytek po nastavení uniká mimo - přes ventil/

6. Při resuscitaci je nutno sledovat cyanotické příznaky

/modrání/,což svědčí o nedostatku dodávky O2 do těla.

Pokud postižený začne sám dýchat/lze vyhodnotit na

manovakuometru - ukazatel při nádechu ukazuje do podtlaku

červená /stupnice/je možno pacienta

odpojit od UVP.

Pacient musí být stále pod kontrolou,pokud bude samostatně

dýchat asi po dobu 5 min. odpojíme i polomasku z obličeje.

7. Pacient, který sám dýchá se může napojit na inhalaci

8. Zachránce nesmí opustit pacienta a je nutno, aby jej pře-

dal odbornému lékařskému pracovníkovi / lékaři/

Při otravách, pokud se čistila dutina ústní a nosní je

nutné tyto exkrementy zaslat s pacientem k lékaři.

Inhalace :

Pokud pacient po UVP začne dýchat nebo osoba má tzv.kyslíko-

vý hlad /po sportovním výkonu/ můžeme nasadit inhalaci.

Inhalujeme vždy od nejvyšší dávky. Při spotřebě 10 l/min.

dostává pacient asi 60  % koncentraci kyslíku a 40  %

vzduchu

Postupně hodnoty /spotřebu / snižujeme asi po 2 min.

10 - 6,5 - 3,5 l/min.

Přístroj Spireta při dlouhodobém použití /spotřebě/lze napo-

jit na vnější zdroj kyslíku. Nutno zachovat  max. provozní

tlak RV t.j. 15 MPa.

Ukončení provozu :

1.Odpojit pacienta

2.Nastavit hodnoty do polohy O nebo uzavřeno

3.Uzavřít ventil TL , přístroj odtlakovat,složit

Údržba :

1.Otřít přístroj vlhkým hadříkem

2.Demontovat TL/doplnit/

3.Dechové připojení, polomasku - omýt ve vodě s Jarem

pryž.vak             - desinfikovat

- opláchnout ve vodě

- vysušit

4.Kompletace přístroje

5.Zkouška přístroje

- tlaku v TL

- funkčnosti ovládacích prvků

6.Zápis do Evidenční karty

MULTIHELP  III

Přístroj Multihelp III je přenosný , křísící přístroj

určen pro kříšení  postižených dechovou nedostatečností

/při utonutí úrazech, otravách .... /

Přístroj pracuje za pomocí tlaku kyslíku v tlakové láhvi o

obsahu 2 litry, naplněnou na přetlak 15 MPa

t.j. obsahu 300 l   O2.

Dýchací směs vygenerovaná automatickou jednotkou dle zvolených

dýchacích parametrů proudí z injektoru /40 % nebo 100 % obsah

mediciálního kyslíku dle použitého injektoru - vyměnitelný/

dýchacím okruhem přes dechové připojení do pacienta.

Technické údaje :

Hmotnost                     17 + 1 kg

Automatická jednotka

Vstupní tlak           350 + 450 kPa

Napájecí tlak            40 + 60 kPa

Ti čas nádech.fáze       0,5 - 3,5 sec.

Te čas výdech.fáze       0,5 - 6 sec.

frek. min. frekvence     od 6 - 60 x/min.

Mn.vytl. plynu           80 - 90 l/min.

Koncentrace  O 2         40 % nebo 100 %

Spotřeba O2 Ti 1,25s     8,5 l/min.

Te 2,5 s

V 12 l/min

Dýchací okruh

Pojistný tlak dýchacího  ventilu

dospělí                STOP

děti                   3 +_ 1 kPa

Plynule stavitelný ventil       0,1 +_ 0,3 kPa

Ejektorová odsávačka

Min. podtlak                    - 33 kPa

Objem sběrné nádoby             300 ml

Spotřeba O2 pro provoz          max. 8,5 l/min

Napájecí tlak                   400 - 50 kPa

Inhalační systém

Nastavitelné spotřeby           10 - 6,5 - 3,5

Koncentrace O2 / % /            60   55    40

Automatická jednotka :

Ovládací prvky přístroje:/umístněné na panelu/

- manovakuometr

- manuální tl.pro prodlužování fáze výdechu

- manuální tl.pro prodlužování fáze nádechu

- ventil ovládání délky fáze výdechu 0,5 - 6 s

- ventil ovládání délky fáze nádechu 0,5 - 3,5 s

- zástrčka rychlospojky/inhalace a odsávání/

- ventil množství ventilované směsi dých. plynu

- ventil mn. O2 pro inhalaci/10 - 6,5 - 3,5 l/min

- filtr přisávaného vzduchu

- výstup injektor dýchacího plynu

Použití přístroje :

1. Umělou ventilaci plic /pacient nedýchá/

2. Inhalaci kyslíkem /10-6,5-3,5/pacient dýchá/

3. Odsávání nečistot z dutin

Umělá ventilace plic :

1. Uložit postiženého na záda,pod lopatkami pod-

ložit /6 - 10 cm/

2. Vyčistit dechové cesty

3. Připojit přes polomasku pacienta k přístroji

4. Otevřít tlakovou láhev /kontrola mn. plynu/

5. Nastavit pojistný tlak / děti nebo dospělí /

/děti-tl.vysunuté  dospělí- tl.zasunuté/

6. Nastavit plynule stavitelný ventil 0,1-0,3 kPa

7. Připojit se na injektor/vyměnitelné-rychlospoj/

- 40 % obsah O2 ve vzduchu

- 100 % obsah O2 /červený/

Inhalace kyslíkem :

Směs nadechnutého vzduchu přes polomasku a kyslíku

připuštěného z přístroje do pryžového vaku.

1. Připojit postiženého na inhalační polomasku

2. Připojit rychlospojku na přístroj

3. Nastavit mn.průtoku kyslíku od hodnoty

10 - 6,5 - 3,5 l/min.

Odsávání z dutiny nosní a ústní :

1. Připojit odsávačku rychlospojkou na přístroj

2. Nastavit průtok na 10 l/min nebo 6,5 nebo 3,5

Skladování a údržba : viz Spireta

Desinfekce :  viz Spireta